Konduktometrie je elektrochemická metoda, založená na zjišťování změny vodivosti roztoku G v závislosti na koncentraci iontů v roztoku (G ( konc. iontů, I ( konc. iontů). Vodivost se mění při reakcích, při kterých vznikají nerozpustné nebo málo disociované sloučeniny (např. neutralizační nebo srážecí reakce). S klesající (rostoucí) koncentrací iontů v roztoku klesá (roste) elektrická vodivost. Prudká a znatelná změna vodivosti nastává zejména při dosažení bodu ekvivalence, který lze takto indikovat z grafického záznamu – konduktometrická křivka, který zachycuje změny vodivosti v závislosti na objemu přidaného činidla. Na osu x zpravidla nanášíme vodivost, na osu y objem činidla v ml. Vodivost měříme přístrojem zv. konduktometr.

vodivost

1			     1          1,1…. Kondukt. křivka silná kys. – silná zás.

1,2…. Kondukt. křivka silná kys. – slabá zás.

# 2

b.e.		       Vč(ml)

Poznámka : místo vodivostí je možno měřit hodnoty  střídavého proudu (I v mA)

# Konduktometrická kalibrační křivka

Konduktometrická kalibrační křivka znázorňuje grafickou závislost vodivostí roztoků na známých koncentracích roztoku.

vodivost

koncentrace

Konduktometrická kalibrační křivka pro roztoky modré skalice

Pomůcky: roztoky modré skalice známých koncentrací v rozmezí od 0,01 do 0,1 mol/litr, dva roztoky neznámých koncentrací, vodivostní elektrody, konduktometr nebo ampermetr, stojan, psací potřeby, milimetrový papír.

Postup: Do připravených roztoků modré skalice postupně ponořujeme vodivostní elektrody a měříme odpovídající vodivosti roztoku nebo velikost procházejícího proudu. Dílčí hodnoty zapisujeme do tabulky a sestrojíme graf závislosti vodivosti roztoků příp. velikosti proudu na koncentraci. Poté naměříme vodivost, příp. proud pro roztok neznámé koncentrace a z grafu odečteme koncentraci

Schéma zapojení:                                                      ( ( (								                                                 24 V

mA

vodivostní elektroda                                                            zkoumaný roztok