- laboratorní práce

# Ověření empirického vzorce modré skalice

Postup:  Na digitálních váhách odvážíme přesně asi 2g modré skalice (m1). Poté žíháme v porcelánovém kelímku (asi 20 minut) a po vychladnutí opět zvážíme (m2). Z rozdílu hmotností určíme hmotnost vody (m H2O)).

Úkol: a) vzpočítejte teoretický obsah vody v modré skalici,

b) ze zjištěných hodnot vypočítejte procentový obsah vody a porovnejte s teoretickou hodnotou a zdůvodněte případnou chybu výsledku,

c) určete empirický vzorec modré skalice.

Do protokolu: m1 =            ,  m2 =                    m H2O =

(CuSO4)x  (H2O)y             x   :   y  = …………………….

## M (CuSO4 5H2O) = 249,7 g.mol-1, M (CuSO4 ) = 159,6 g.mol-1