Termochemie

Studium komplexu vznikajícího reakcí měďnatého iontu s amoniakem.

/ metoda kontinuálních variací/

Pomůcky: 0,5 M roztoky síranu měďnatého a amoniaku, termopohárky (10), teploměr (do 100o C), odměrný válec (100 ml), milimetrový papír.

Postup: Do připravených termopohárků postupně odměřte následující množství připravených 0,5 M roztoků (v ml):

Poznámka: roztoky musí být před smícháním vytemperovány na stejnou teplotu /laboratorní/.

Reakční směsí míchejte opatrně teploměrem, odečtěte nejvyšší dosaženou teplotu a zapište do tabulky. Z naměřených hodnot sestrojte graf závislosti změny teploty na poměru výchozích látek (viz. níže - možný tvar grafu). Vyvoďte závěry o stechiometrii reakce a složení komplexního iontu (bod zlomu v grafu). Napište rovnici reakce znázorňující vznik komplexu.

| měření č. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ml roztoku |
| CuSO4 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 |
| NH3 | 90,0 | 80,0 | 70,0 | 60,0 | 50,0 | 40,0 | 30,0 | 20,0 | 10,0 |
| teplota oC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Teplota

.        .        .        .        .        .        .        .        .

1       2       3       4       5       6       7       8       9                         číslo měření

(poměr reagujících látek)

Přibližný tvar grafu