# Fosilní zdroje a paliva

Fosilní čili pravěké zdroje organických sloučenin jsou směsi organických, někdy i anorganických sloučenin, které vznikaly z převážně rostlinných organizmu složitými přeměnami za vysokých tlaků a teplot, bez přístupu vzduchu (kyslíku). Používají se jako zdroje pro získávání organických látek alifatického i aromatického charakteru, které slouží jako základní a výchozí suroviny chemického průmyslu. Patří k nim ropa, uhlí (zejména černé uhlí) a zemní plyn.

Pod pojmem paliva rozumíme zjednodušeně látky (anorganické a organické), které při spalování poskytují teplo. Hlavními produkty spalování jsou zejména oxid uhličitý a voda, případně některé další oxidy. Používají se jako paliva do spalovacích motorů (kapalná paliva) a jako zdroj tepla v teplárnách nebo v domácnosti (pevná a plynná paliva). Na jiném principu je založeno získávání tepelné energie z tzv. jaderného paliva.

# ROPA

# Ropa je kapalina hnědé až černé barvy. Její hustota je 0,80 – 1,00 g.cm-3 při 20oC. Spalné teplo je 30 000 ( 44 000 kJ.kg-1. Obsahuje 84 – 87 % C, 11 – 14 % H, 2 – 3 % O, dusík a síru. Jedná se o směs kapalných, pevných a plynných uhlovodíků s menším množstvím kyslíkatých, dusíkatých a sirných látek. Nejčastěji obsahuje sloučeniny alifatické, některé ropy mají zvýšený obsah aromatických látek. Ropa se zpracovává v tzv. rafinériích ropy, kde se nejdříve zbavuje nečistot, a dále tzv. frakční (trubkovou) destilací v trubkové peci, kde se rozděluje na jednotlivé podíly (frakce).

# Schéma destilace ropy

plynná frakce /C1 – C4/

/pod 30o C/

lehký benzín /C4 – C8/

/ 30 – 90oC/

benzinová frakce

/do 200oC/	                  těžký benzín /C8 – C11/

/80 – 200oC/

petrolej /C10 – C18/	                  /katalytické krakování AlCl3 /

/180 – 270oC/

petrolej čistý

ROPA                            plynový olej /C15 – C24/                           plynné oleje

/250 – 400oC/			             topné oleje

mazací oleje /směs vyšších uhlovodíků/

/nad 350oC/

mazut /destilační zbytek/

vakuový plynový olej                                                                     asfalt

surové oleje

směs lehkých, středních

a těžkých olejů

Oktanové číslo – pro daný benzín udává odolnost proti klepání motoru ve srovnání s odolností směsi o složení n–heptan / 2,2,4 – trimethylpentan, při čemž čistý n–heptan má oktanové číslo (dále již o. č.) = 0 a čistý 2,2,4 – trimethylpentan (nesprávně izooktan) má o. č.  = 100. Např. benzín s o. č. 91 (Natural 91) má stejnou odolnost proti klepání jako směs, složena z 9 % n–heptanu a 91% 2,2,4 – trimethylpentanu.

# UHLÍ

Uhlí patří mezi nejrozšířenější pevná paliva. Jeho Vznikalo z rostlinných organizmů tzv. karbonizací neboli zuhelňováním. Podle podmínek a hlavně doby karbonizace rozlišujeme různé druhy uhlí: nejmladší je rašelina,dále pak lignit, hnědé a černé uhlí, jehož nejkvalitnějším typem je antracit. Organické látky, obsažené v rostlinných organizmech (sacharidy, bílkoviny, tuky, vosky, pryskyřice a další), se za vysokých tlaků a teplot, bez přístupu vzduchu (kyslíku) chemicky přeměňovaly na organické sloučeniny s vysokým obsahem uhlíku (především aromatické). Proto výše uvedené faktory (podmínky, délka karbonizace) přímo ovlivňují také obsah uhlíku v jednotlivých druzích uhlí. Obsah nejdůležitějších prvků v některých druzích uhlí udává tabulka:

| Druh uhlí | Obsah C (hm.%) | Obsah H (hm.%) | Obsah O+N+S (v hm. %) | Spalné teplo ( kJ.kg-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dřevo | 50 | 6 | 44 | 16 000-20 500 |
| Rašelina | 55-60 | 5-6 | 30-40 | 22 400-25 600 |
| Hnědé uhlí | 60-75 | 5-5,6 | 20-30 | 29 400-32 700 |
| Černé uhlí | 75-92 | 4,5-5 | 2-20 | 33 100-36 500 |
| Antracit | 92-98 | 1,5-4,5 | 1-4 | 34 400-35 600 |

Schéma zpracování černého uhlí

plynné (svítiplyn, čistý koksárenský plyn) – asi 15 %

těkavé

čpavková voda

kapalné

Produkty				          dehet  -  asi 5 %

netěkavé            tuhé             koks – asi 70 %

retortové uhlí

Uhlí, zpravidla černé, se zpracovává procesem zvaným vysokoteplotní karbonizace,což je zahřívání uhlí při teplotě asi 1000 - 1100 oC bez přístupu vzduchu. Podíl jednotlivých produktů je závislý od druhu uhlí. Obsahuje-li černé uhlí značný podíl netěkavých složek, zpracovává se v koksovnách a hlavním produktem je kvalitní koks, používaný v železárnách jako redukční činidlo při výrobě surového železa, a ve slévárnách. Uhlí se značným podílem plynných složek se zpracovává v plynárnách a hlavním produktem je svítiplyn (složení viz níže – kap. Plynná paliva). Velmi cenným kapalným produktem je zejména černouhelný dehet, který představuje velmi pestrou směs zejména aromatických uhlovodíků, fenolů, heterocyklických látek atd. Proto se dále zpracovává frakční destilací na jednotlivé podíly příp. až na jednotlivé sloučeniny.

(Frakční destilace)

Černouhelný                                 lehký olej (benzen, toluen, xyleny) – do150oC

dehet                                               karbolový olej (fenoly, kresoly, pyridin) – do 180oC

střední olej ( naftalen, naftoly) – do 220oC

těžký olej ( vyšší homology naftalenu, fenoly – do 270oC

antracenový olej (antracen) – do 360oC

zbytek je dehtová smola a asfalt – nad 370oC

Černouhelný dehet je viskózní, hnědočerná až černá kapalina charakteristického zápachu. Je to směs asi 10 000 chemických sloučenin. Zpracovává se hlavně destilací, dále rovněž krystalizací a extrakcí.

## Koks – je hlavním výrobkem koksoven. Kvalitní koks musí mít požadovanou pevnost, tvrdost, poréznost a další vlastnosti. Používá se v hutích jako redukční činidlo při výrobě surového železa, při výrobě karbidu vápníku, vodního plynu a dalších látek. Nekvalitní koks z plynáren se používá hlavně jako tuhé palivo v domácnostech.

Látková bilance při zpracování v koksovnách:

Z 1000 kg surového uhlí lze získat tato množství hlavních produktů:

### Koks                                     720 – 820 kg

Koksárenský plyn               150 – 180 kg

Černouhelný dehet               30 – 40 kg

Surový benzen                       10 – 12 kg

Amoniak                                   2 – 3 kg

Zemní plyn – v přírodě provází výskyt ropy nebo uhlí nebo se vyskytuje samostatně. Používá se jako zdroj  pro výrobu velkého počtu organických sloučenin nebo jako plynné palivo v domácnostech. Sám není jedovatý a má lepší výhřevnost. Další viz. Kap. Plynná paliva.

Plynná paliva

Plynná paliva jsou plyny nebo směsi plynů, které při spalování uvolňují dostatečné množství tepla. Jejích výhodou je, že při spalování vznikají plynné produkty (hlavně voda a oxid uhličitý) a dají se snadno transportovat plynovody na velké vzdálenosti. Patří k ním:

1/ svítiplyn – vzniká při zpracování uhlí v plynárnách. Jeho přibližné složení je 47% H2,      8 - 9 % CO (jedovatý plyn!!!), 2% CO2, 4-5 % N2 a 26-36 % CH4.

2/ koksárenský plyn – vzniká při zpracování uhlí v koksovnách. Má podobné složení jako svítiplyn (53% H2, 6 % CO, 2% CO2, 26% CH4, 10% N2).

3/ zemní plyn – obsahuje až 99% CH4, nasycené uhlovodíky, 3-10 % N2, někdy H2S. Používá se jako plynné palivo, je surovinou pro výrobu syntézních plynů (H2, CO, CO2, N2), z nichž se dále získává např. amoniak NH3, methanol, karboxylové kyseliny, saze, acetylen, kyanovodík, sirouhlík, syntetický benzín a další.

4/ vodní plyn – je směs CO a H2, která vzniká

a/ vedením vodní páry přes rozžhavený koks. Vodní pára se redukuje podle rovnice

C koks  +  H2O pára                  CO  +  H2

b/ oxidací methanu (zemního plynu)

CH4  +  ½ O2                        CO   +  H2

CH4   +  H2O                         CO  +  3 H2     (1300 – 1400oC, kat.= Ni, Co )

Vzniklá směs ve používá dále na výrobu vodíku, jako palivo, dále na výrobu methanolu, methanu a synthetického benzínu.

Syntetická kapalná paliva

lze získat několika způsoby, z nichž nejvýznamnější jsou:

A/ Fischer- Tropschova metoda z uhlí

+ H2O /g/                             200-300oC,kat, tlak      směs uhlovodíků

UHLÍ                          CO   +   H2        		       podobných naftě

destilace

BENZÍN  + ostatní produkty

B/ z hnědouhelného dehtu katalytickou hydrogenací za zvýšené teploty a tlaku vzniká směs uhlovodíku podobných benzínu.

300 – 400oC, tlak, kat.              směs uhlovodíků

hnědouhelný dehet  +  H2				                  podobných benzínu

Synteticky vyrobeny benzín tvoří značný podíl na celkovém množství spotřebovaného benzínu.

Výhřevnost paliv

Výhřevnost je určena podílem tepla, které se uvolní při dokonalém spálení paliva a hmotnosti paliva, ochladí-li se spaliny na původní teplotu paliva.

Výhřevnost některých paliv uvádí následující tabulka (podle MFCh tabulky pro střední školy, vydalo SPN, n.p. v Praze 1989) :

| Palivo | Výhřevnost (kJ.kg-1) |
| --- | --- |
| Antracit | 18 800 – 32 700 |
| Benzín | 42 700 |
| Benzen | 40 200 |
| Butan | 43 500 |
| Dřevo suché (prům.) | 16 000 |
| Etanol | 26 800 |
| Koks | 30 690 |
| Metan | 49 610 |
| Petrolej | 44 400 |
| Propan | 50 000 |
| Svítiplyn | 18 800 |
| Uhlí hnědé | 10 500 – 17 200 |
| Uhlí černé | 20 900 – 31 400 |
| Vodík | 95 500 |